建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 表

烟台鲁东（环验）字（Y2017）第071号

项目名称:  烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目

委托单位: 烟台泰隆医疗科技有限公司

烟台鲁东分析测试有限公司

二〇一七年十二月

| 承担单位 | ： | 烟台鲁东分析测试有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 总经理 | ： | 曹志余 |
| 技术负责人 | ： | 曹志余 |
| 质量负责人 | ： | 邵 杰 |
| 项目负责人 | ： | 石 文 |
| 报告编写人 | ： | 周滢滢 |
| 报告审核人 | ： | 石 文 |
| 报告批准人 | ： | 曹志余 |

单位名称：烟台鲁东分析测试有限公司

电    话：0535-8138036

传    真：0535-8138036

邮    编：265400

地    址：招远市开发区滕家村

目  录

表1 基本情况	1

表2 建设项目概况	3

表3 生产工艺	7

表4 主要污染源、污染物处理和排放情况	9

表5 验收标准及限值	11

表6 验收监测期间工况调查	12

表7 废气监测内容	13

表8 废水监测内容	15

表9 噪声监测内容	17

表10 环境管理调查情况	18

表11 环评批复落实情况	21

表12 验收监测结论及建议	22

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附 件

附件1 项目地理位置图

附件2 项目监测布点图

附件3 车间平面布置图

附件4 建设项目竣工环境保护验收监测委托书

附件5 环境影响报告表审批意见

附件6 环评结论与建议

附件7 环境保护管理制度

附件8 烟台鲁东分析测试有限公司资质文件

## 表1 基本情况

| 建设项目名称 | 烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 烟台泰隆医疗科技有限公司 |
| 建设项目 主管部门 | — |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |
| 建设地点 | 山东省招远市厚德路99号，山东凯利医疗器械有限公司厂区北侧 |
| 建设内容 | 项目占地26667m2，根据需求划分不同功能区 |
| 环评时间 | 2013年2月 | 开工日期 | 2013年2月 |
| 建成、投产日期 | 2015年2月 | 现场监测 时间 | 2017年12月 |
| 环评报告表 审批部门 | 招远市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 山东赛飞特集团有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | -- | 环保设施 施工单位 | -- |
| 投资总概算 | 5180（万元） | 环保投资 总概算 | 100（万元） | 比例 | 1.9% |
| 实际总概算 | 4582（万元） | 环保投资 | 100（万元） | 比例 | 2.2% |
| 验收监测依据 | 1.国务院令（2017）年第682号《建设项目环境保护管理条例》 2. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017） 3.原国家环境保护总局环监【1995】335号文“关于印发《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）通知” 4.《烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目环境影响报告表》 5. 烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目竣工环境保护验收监测委托书 |
| 验收监测标准 标号、级别 | 有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求；饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中型标准； （2）污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准； （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））； （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |

## 表2 建设项目概况

一、项目概况 烟台泰隆医疗科技有限公司于2013年2月委托山东赛飞特集团有限公司编写了《烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目环境影响报告表》，2013年4月28日，招远市环境保护局以招环报告表[2013] 24号对该项目进行了批复。 本项目建设地点位于山东省招远市厚德路99号（山东凯利医疗器械有限公司厂区北侧）。该项目占地面积26667m2，建筑面积15967 m2。 本项目性质为新建，分期建设，分期投产。本次验收范围包括1座5899.38m2十万级净化生产车间、1栋5988.15m2办公楼、1座1920m2灭菌解析车间、1座3888m2成品库，及输液管生产线。胶囊生产线未建设，本次验收不包括胶囊生产线。本次验收范围总投资4582万元，其中环保投资100万元。本项目于2013年2月开工建设，2015年2月建成投产。 本项目劳动定员50人，实行1班工作制，每班8小时，全年工作300d。 二、工程内容 1、项目主要工程内容见表2-1。 表2-1 项目主要工程内容一览表 工程类别 序号 建设名称 内容 备注 主体工程 1 十万级净化生产车间 5899.38m2 2 办公楼 5F，5988.15m2 3 灭菌解析车间 1920m2 20*96 4 成品库 3888m2 36*108 公用工程 5 供水系统 地下井水，年用水量1277.5m3 7 排水系统 雨污分流；无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 8 供电系统 招远市供电公司提供 环保工程 11 废水 化粪池 12 废气 车间净化系统；集气罩、15米高排气筒； 油烟净化器 13 噪声 设备减震、厂房隔音等 14 固废 生产固废、生活垃圾由环卫部门统一清运 2、其他公用工程 （1）给、排水 本项目生产、生活用水均取自地下水。 本项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区地面自流出厂外；生活污水经厂区化粪池处理后暂存，定期清掏用作农肥。 （2）供电 项目用电由市政供电线路统一供给。 三、环保设施建设内容及投资 本项目环保投资100万元，占总投资的2.2%。项目的环保设施情况见表2-2。 表2-2 环保设施一览表 序号 污染项目 具体环保设施 金额（万元） 1 废水 化粪池；厂区内管网建设 56 2 废气 集气罩废气收集系统、排气筒； 车间净化系统 34.8 3 固废 一般固废暂存；垃圾桶 1.2 4 噪声 减震、隔声措施 8 总计 100 四、工程内容 项目使用的主要原辅材料见表2-4；主要生产设备见表2-5。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 医用聚丙烯颗粒 吨/年 100 用于生产输液器 2 ABS颗粒 吨/年 90 3 PVC颗粒 吨/年 800 4 胶塞 亿个/年 0.1 5 针尖 亿个/年 0.1 表2-5 项目主要设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 1 注塑机 海天530 台 8 2 注塑机 步明260 台 1 3 注塑机 泓利320 6 4 挤出机组 10000*700*1500 台 4 5 印刷包装机组 泡罩包装 台 1 6 塑料粉碎机 280kg/h 台 4 7 静脉针组装机 不锈钢 台 1 8 滴斗三通组装机 不锈钢 台 1 9 调节器组装机 不锈钢 台 1 10 过滤器组装机 不锈钢 台 1 11 头皮针组装机 不锈钢 台 1 12 制袋印刷机 不锈钢 台 1 13 灭菌柜 20立方 台 1 14 纯化水系统 400L/H 套 1 15 空压机 20立方/h 台 1 16 精密机床系统 套 1 17 传输系统 套 1 18 组装工作台 不锈钢 台 6 19 配电系统 2000kwa 套 1 五、项目地理位置 该项目位于山东省招远市厚德路99号，山东凯利医疗器械有限公司厂区北侧。项目地理位置见附图1。平面布置图见附图3。 项目变更情况 项目实际建设过程中与环评及批复中相比发生部分变更，具体见表2-6。 表2-6 项目变更情况一览表 序号 名称 环评、批复中建设情况 实际建设情况 1 主体工程 十万级净化生产车间6042m2 科研楼5F，7925m2 灭菌解析车间2000m2 专家公寓133m2 十万级净化生产车间5899.38m2 办公楼5F，5988.15m2 灭菌解析车间1920m2 成品库3888m2 2 环保工程 熔融、挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后通过15米高排气筒排放 熔融、挤出工序有机废气经十万级净化系统排风系统通过车间北侧15m高排气筒排放 七、环境敏感目标 该项目位于山东省招远市厚德路99号，山东凯利医疗器械有限公司厂区北侧。周围 1km 范围内无国防、军事、通信、文物保护等单位和自然保护区。项目周边主要环境保护目标见表2-7。 表2-7 项目周边主要环境保护目标 序号 名称 方位 距离 功能区划 1 东店村 W 455 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准 2 西店村 W 830 3 邵家村 NW 605 4 山上赵家水库 E 300 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 图2-1 项目周边主要环境保护目标

## 表3生产工艺

一、工艺流程 项目工艺流程及产污节点见图3-1。 注：整个生产过程中设备运转均有一定量的噪声产生。 图3-1 输液器生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 将原料加入到料筒中，注塑机配套的加热装置对料筒加热，通过料筒壁向内传热使塑料颗粒熔融；然后借助螺杆向熔融态的物料施加压力，使高温熔体充入到特定的挤出模具中，熔体经挤出机机口模挤出，便可得到一定尺寸规格的输液管、滴斗和穿刺器，利用夹套循环水使其冷却降温；然后将各部件按要求组装起来即得初成品，经侧漏检验合格后，进行封口，最后经灭菌处理后即可包装入库。 二、污染物产生情况 （1）废气 项目运营期生产废气主要为熔融、挤出工序产生的有机废气和输液器外管印线工序产生有机废气，均以非甲烷总烃计。 废水 项目运营期挤出工序冷却水循环使用，无生产废水产生。 固体废物 项目运营期产生工业固体废物全部一般工业固废，包括下脚料和次品。 噪声 项目噪声源主要为各生产设备等。

## 表4主要污染源、污染物处理和排放情况

一、主要污染物的产生 （1）废气 项目运营期废气主要为熔融、挤出工序产生的有机废气和输液器外管印线工序产生有机废气，均以非甲烷总烃计；职工食堂产生的油烟废气。 （2）废水 项目运营期挤出工序冷却水循环使用，无生产废水产生。外排废水全部为生活污水。 （3）固体废物 项目运营期产生固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。一般固体废物包括下脚料和次品。 （4）噪声 项目噪声源主要为各生产设备等。 二、主要污染物的处理 1、废气 a、熔融、挤出工序位于十万级净化装修车间内，产生的有机废气经十万级净化系统排风系统经车间北侧15m排气筒排放； b、输液器生产中外管印线工序产生有机废气经集气罩收集后经15m排气筒排放； c、饮食油烟经油烟净化器处理后，于楼顶排放。 外管印线工序集气罩及排气筒 油烟净化器 2、废水 项目运营期无生产废水产生。产生废水全部为生活污水，经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，最终由招远市金岭镇污水处理厂处理后排放。 3、噪声 公司采取的降噪措施：采用低噪声设备，加强设备维护；采取减震等措施；关闭门窗生产等。经上述处理后的噪声再经距离衰减及空气吸收后对周围环境影响较小。 4、固体废物 项目运营期产生固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。一般固体废物包括下脚料和次品，年产生量分别为0.1吨/年、0.05吨/年，在密闭间内经破碎机破碎处理后回用于生产。 生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理。 表4-1 本项目固体废物产生及处理情况一览表 废物种类 废物名称 废物类别 产生量t/a 处理方式 一般固体废物 下脚料 -- 0.1 破碎机破碎处理后回用于生产 次品 0.05 生活垃圾 -- 7.5 市政环卫部门统一收集处理

## 表5验收标准及限值

一、执行标准 有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求；饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中型标准； （2）污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准； （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））； （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 标准限值 废气执行标准限值见表5-1。 表5-1 废气执行标准限值 监测指标 废气类别 标准限值 非甲烷总烃 有组织 排放浓度120 mg/m3 排放速率10kg/h 油烟 有组织 排放浓度1.2 mg/m3 废水执行标准限值见表5-2。 表5-2 废水执行标准限值 单位：mg/L，pH值除外 指标 pH值 SS COD NH3-N BOD5 标准限值 6.5~9.5 400 500 45 350 厂界噪声执行标准见表5-3。 表5-3 厂界噪声执行标准限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类声环境功能区标准限值 60 50 三、污染物排放总量标准限值 本项目生产用水主要为挤出工序冷却用水，循环使用不外排；项目外排生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。本项目无需申请废水总量控制指标。 本项目不产生SO2、NO2，无需申请废气总量控制指标。

## 表6 验收监测期间工况调查

一、验收工况要求 在验收监测期间，生产负荷达到75%以上时，进入现场进行监测，以确保监测数据的有效性。 二、监测期间工况调查结果 监测时间：2017年12月12日-12月13日。 本项目为科研项目，验收监测期间车间运行正常，各生产设施、环保设施均正常运转，满足验收监测对工况的要求。（生产日报表见附件8） 三、工况监测结果分析评价 本项目为科研项目，验收监测期间车间运行正常，各生产设施、环保设施均正常运转，满足验收监测对工况的要求。

## 表7 废气监测内容

监测点位、监测项目及监测频次 监测点位、监测项目及监测频次见表7-1。 表7-1 废气监测点位、监测项目及监测频次 监测项目 废气类别 监测点位 监测频次 备注 非甲烷总烃 有组织 15m排气筒出口（01#） 监测2天， 每天3次 废气流量、排放浓度、排放速率 油烟 有组织 油烟排气筒（02#） 监测2天， 每天1次 排放浓度 二、监测分析方法 监测方法及主要监测仪器见表7-2。 表7-2 废气监测分析方法及监测仪器一览表 监测项目 监测方法 检出限 监测仪器 非甲烷总烃 HJ/T 38-1999 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 0.04 mg/m3 GC112A气相色谱仪 编号：QZYJ-SB-001 油烟 《饮食业油烟排放标准(山东省)》（DB 37/597-2006） / 崂应3012H自动烟尘测试仪 红外分光测油仪 三、质量保证和质量控制 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》和《固定源监测-质量保证与质量控制技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格复核审核。 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。 四、废气监测结果及分析评价 有组织废气监测结果见表7-3。 表7-3 有组织废气监测结果 检测时间 2017.12.12 2017.12.13 检测频次 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 标干废气量（m3/h） 1564 1572 非甲烷总烃 排放浓度(mg/m3) 20.6 22.5 21.3 22.0 19.8 20.5 排放速率(kg/h) 0.032 0.035 0.033 0.035 0.031 0.032 备注 设备正常运行 监测结果表明：有组织非甲烷总烃的最大排放浓度为22.5mg/m3，最大排放速率为0.035kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。 表7-4 油烟监测结果 检测时间 2017.12.12 2017.12.13 油烟 排放浓度(mg/m3) 0.559 0.509 备注 设备正常运行 监测结果表明：油烟的最大排放浓度为0.559mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中型标准限值要求。

## 表8废水监测内容

一、监测点位、监测项目及监测频次 废水监测点位、监测项目及监测频次见表8-1。 表8-1 废水监测点位、监测项目及监测频次 监测项目 监测点位 监测内容 监测时间 监测频次 COD、BOD5、SS、 pH值、NH3-N 总排放口（03#）布设1个监测点位 污染因子浓度 连续监测2天， 每天4次 二、监测分析方法和监测仪器 废水监测分析方法和监测仪器见表8-2。 表8-2 废水监测分析方法和监测仪器 单位：mg/L，pH值除外 监测项目 监测方法 检出限 监测仪器 悬浮物 GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》 4 电子天平 pH值 GB/T 6920-1986《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 / pH计 COD HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 4 COD恒温加热器 滴定管 氨氮 （以N计） HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 0.025 紫外可见分光光度计 BOD5 HJ 505-2009《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 0.5 生化培养箱 溶解氧仪 三、质量保证与质量控制 为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存和监测按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。具体质控措施包括监测人员持证上岗，监测数据经三级审核；加测明码平行样、密码质控样等。平行双样占有效数据的10%，密码控制样符合质控要求。 四、废水监测结果 厂区污水处理设施后废水监测结果见表8-3。 表8-3 废水监测结果 单位：mg/L，pH值无量纲 检测日期、频次 采样点位、检测项目及检测结果（mg/L） 总排放口（03#） pH(无量纲) COD 氨氮 SS BOD5 2017.12.12 第一次 8.06 70 4.36 18 16.1 第二次 7.89 80 3.86 23 18.8 第三次 8.02 88 3.38 20 20.3 第四次 8.00 66 4.10 26 15.3 日均值或范围 7.89~8.06 76 3.93 22 17.6 2017.12.13 第一次 7.75 62 4.57 22 14.2 第二次 7.79 75 4.26 28 17.4 第三次 7.88 90 3.60 16 20.9 第四次 7.93 86 4.45 19 19.9 日均值或范围 7.75~7.93 78 4.22 21 18.1 监测结果表明：项目总排污口pH值、COD、氨氮、悬浮物、BOD5，监测两天，第一天日均值分别是7.89~8.06、76mg/L、3.93mg/L、22mg/L、17.6mg/L；第二天日均值分别是7.75~7.93、78mg/L、4.22mg/L、21mg/L、18.1mg/L，各监测因子均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。

## 表9噪声监测内容

厂界噪声监测内容 噪声监测项目、监测点位及监测频次见表9-1。 表9-1 噪声监测点位及监测内容 监测项目 监测点位 监测频次 等效连续A声级（Leq） 东、南、西、北厂界各一个 监测2天， 每天昼夜各监测一次 二、厂界噪声监测分析方法及质量控制 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。测量仪器为AWA6228多功能声级计。 三、质量保证和质量控制 测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；监测人员应持证上岗；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；测量时记录影响测量结果的噪声源。 噪声监测结果 厂界噪声监测结果见表9-2。 表9-2 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测日期、时间 检测点位及检测结果Leq [dB（A）] 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2017.12.12 昼间 52.8 51.7 49.2 50.8 夜间 45.5 44.6 42.6 43.9 2017.12.13 昼间 52.5 51.3 49.6 50.5 夜间 45.3 44.1 42.5 43.4 备注 测量时间为正常工作时间；测点位于厂界外1m处 监测结果表明：第一天昼间噪声监测结果为49.2～52.8dB（A），夜间噪声监测结果为42.6～45.5dB（A）；第二天昼间噪声监测结果为49.6～52.5dB（A），夜间噪声监测结果为42.5～45.3dB（A）。监测两天，各厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。

## 表10环境管理调查情况

一、环保机构设置、环境管理规章制度及监测计划落实情况 1、环保审批手续及“三同时”执行情况 烟台泰隆医疗科技有限公司于2013年2月委托山东赛飞特集团有限公司编写了《烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目环境影响报告表》，2013年4月28日，招远市环境保护局以招环报告表[2013] 24号对该项目进行了批复。 工程环保设施的建设实现了与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用，目前环保设施运行状况良好。 2、环境管理规章制度的建立、执行及环境保护档案管理情况 烟台泰隆医疗科技有限公司制定了严格的环保管理程序，建立了《环境保护管理制度》，同时建立了管理系统，并严格贯彻执行各项环保制度，公司针对环境的各项制度、文件建立了专门的环保档案，档案有专人负责管理。 3、环境保护监测机构、人员和监测仪器设备的配置情况 烟台泰隆医疗科技有限公司由综合办公室负责公司环保工作，公司设置一名厂级领导来分管环境保护工作，配备2名兼职环保人员，该公司未设置环保监测站，监测任务委托有资质单位进行。 二、环保设施建设、运行、检查、维护情况 废气：熔融、挤出工序位于十万级净化车间内，产生的有机废气经十万级净化系统排风系统经车间北侧15m排气筒排放；输液器生产中外管印线工序产生有机废气经集气罩收集后经15m排气筒排放；饮食油烟经油烟净化器处理后，于楼顶排放。 废水：项目运营期无生产废水产生。产生废水全部为生活污水，经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，最终由招远市金岭镇污水处理厂处理后排放。 噪声：采用低噪声设备，加强设备维护；采取减震等措施；关闭门窗生产等。经上述处理后的噪声再经距离衰减及空气吸收后对周围环境影响较小。 项目按照环评批复的要求建设了相应的环保设施。各环保设施的运行，日常检查和维护均由专人负责，确保了各设施的正常运行。 三、固废产生、处理与综合利用情况 项目运营期产生固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。 一般固体废物包括下脚料和次品，年产生量分别为0.1吨/年、0.05吨/年，在密闭间内经破碎机破碎处理后回用于生产。 生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理。 四、取样口、标示牌检查 废气排放口标示牌 废水排放口标示牌 五、风险防范措施检查 该项目利用聚丙烯、ABS、PVC塑料颗粒制造生产输液器等医疗器械。根据环评分析，该项目存在的环境风险主要是物料堆积可能引发的火灾。 环境风险防范措施落实情况见表10-1。 表10-1 环境风险防范措施落实情况一览表 序号 环评中建设情况 企业实际建设情况 落实情况 1 在总图布置中，合理安排车间，考虑到建筑物间的安全距离，各主要建筑物周围设置环状消防通道 在总图布置中，合理安排车间，考虑到建筑物间的安全距离，各主要建筑物周围设置环状消防通道 已落实 2 在土建设计中，车间全部采用钢架和混转结构 在土建设计中，车间全部采用钢架和混转结构 已落实 3 厂区内的生活用水和消防供水分成两个系统，生产车间设消防栓和灭火器 厂区内的生活用水和消防供水分成两个系统，生产车间设消防栓和灭火器 已落实 4 搞好安全清洁卫生生产，生产操作人员具备相应文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程，掌握防火等安全设施的操作使用。 搞好安全清洁卫生生产，生产操作人员具备相应文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程，掌握防火等安全设施的操作使用。 已落实 消防栓、灭火器

## 表11环评批复落实情况

表11-1 环评批复要求落实情况 环评批复要求 落实情况 落实 结果 加强建设期间环境管理工作。采用低噪声施工机械和施工方法，合理安排施工时间（夜间22点至次日凌晨6点不得施工），严禁噪声扰民；严格执行省政府及省环保厅关于扬尘污染防治管理的相关规定，采取有效措施控制施工扬尘；其它各类污染物须一并妥善处置，不得污染周边环境，不得影响周围居民生活。 本项目施工期已结束，无环境遗留问题。 已落实 加强营运期间环境管理工作。生活废水经化粪池处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后排入金岭镇污水处理厂集中处理，生产冷却用水全部循环利用，不得排放； 项目运营期无生产废水产生。产生废水全部为生活污水，经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，最终由招远市金岭镇污水处理厂处理后排放。 已落实 熔融、挤出工序产生的少量有机废气经集气罩收集后通过15米高排气筒排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求； 熔融、挤出工序位于十万级净化车间内，产生的有机废气经十万级净化系统排风系统经车间北侧15m排气筒排放。 有组织非甲烷总烃的最大排放浓度为22.5mg/m3，最大排放速率为0.035kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。 已落实 食堂油烟经油烟净化设施处理后，确保满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中型标准要求； 食堂油烟经油烟净化设施处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中型标准要求 已落实 下脚料、残次品收集后全部回用于生产，生活垃圾由镇环卫部门集中收集统一处理； 下脚料、残次品收集后全部回用于生产，生活垃圾由镇环卫部门集中收集统一处理； 已落实 采取购置低噪声设备、基础减震等措施降低噪声，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求； 监测两天，各厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 已落实 落实风险防范措施，严防发生环境安全事故。 企业严格落实环评中提到的各项风险防范措施，严防发生环境安全事故。 已落实

## 表12验收监测结论及建议

一、结论 1、“三同时”执行情况 项目建设前根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求进行了环境影响评价。 工程环保设施的建设实现了与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用，目前环保设施运行状况良好。 废气监测结论 有组织非甲烷总烃的最大排放浓度为22.5mg/m3，最大排放速率为0.035kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。 油烟的最大排放浓度为0.559mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中型标准限值要求。 3、废水监测结论 项目总排污口pH值、COD、氨氮、悬浮物、BOD5，监测两天，第一天日均值分别是7.89~8.06、76mg/L、3.93mg/L、22mg/L、17.6mg/L；第二天日均值分别是7.75~7.93、78mg/L、4.22mg/L、21mg/L、18.1mg/L，各监测因子均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。 4、噪声监测结论 第一天昼间噪声监测结果为49.2～52.8dB（A），夜间噪声监测结果为42.6～45.5dB（A）；第二天昼间噪声监测结果为49.6～52.5dB（A），夜间噪声监测结果为42.5～45.3dB（A）。监测两天，各厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。 5、总量控制指标完成情况 本项目生产用水主要为挤出工序冷却用水，循环使用不外排；项目外排生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。本项目无需申请废水总量控制指标。 本项目不产生SO2、NO2，无需申请废气总量控制指标。 6、固废产生、处理与综合利用情况 项目运营期产生固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。 一般固体废物包括下脚料和次品，年产生量分别为0.1吨/年、0.05吨/年，在密闭间内经破碎机破碎处理后回用于生产。 生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理。 项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 二、建议 1、生产过程中关闭门窗，以减轻噪声对周围环境的影响； 2、定期清理化粪池，保证废水长期稳定达标排放。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：烟台鲁东分析测试有限公司         填表人（签字）：周滢滢                         项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目 | 建设地点 | 山东省招远市厚德路99号，山东凯利医疗器械有限公司厂区北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | M7520科技中介服务 | 建设性质 | □√新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | -- | 建设项目开工日期 | 2013年2月 | 实际生产能力 | -- | 投入试运行日期 | -- |
|  | 投资总概算（万元） | 200 | 环保投资总概算(万元) | 30 | 所占比例（%） | 15 |
|  | 环评审批部门 | 招远市环境保护局 | 批准文号 | 招环报告表[2014] 2号 | 批准时间 | 2014年1月9日 |
|  | 初步设计审批部门 | —— | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 环保设施监测单位 | 烟台鲁东分析测试有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 42 | 实际环保投资 (万元) | 4.5 | 所占比例（%） | 10.7 |
|  | 废水治理（万元） | -- | 废气治理(万元) | 4 | 噪声治理(万元) | 0.5 | 固废治理(万元) | -- | 绿化及生态（万元） | -- | 其它（万元） | -- |
|  | 新增废水处理设施能力 | -- | 新增废气处理设施能力 | -- | 年平均工作时 | 3000h |
| 建设单位 | 烟台泰隆医疗科技有限公司 | 邮政编码 | 265400 | 联系电话 | 15615855067 | 环评单位 | 山东赛飞特集团有限公司 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际 排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# 附件1 项目地理位置图

# 附件2 项目监测布点图

注：有组织废气监测点；

废水监测点；

噪声监测点

附件3 项目平面布置图

# 附件4 建设项目竣工环境保护验收监测委托书

# 附件5 环境影响报告表审批意见

# 附件6 环评结论与建议

# 附件7 环境保护管理制度

# 附件8 生产日报表

# 附件9 烟台鲁东分析测试有限公司的资质文件

烟台泰隆医疗科技有限公司烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目

竣工环境保护验收工作组意见

2018年3月10日，烟台泰隆医疗科技有限公司组织成立烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目竣工环境保护验收工作组。验收工作组由建设单位-烟台泰隆医疗科技有限公司、验收监测表编制单位-烟台鲁东分析测试有限公司等单位代表和专业技术专家组成（验收工作组名单附后）。

验收工作组听取了建设单位项目环保执行情况、验收监测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目位于招远市厚德路99号（山东凯利医疗器械有限公司厂区北侧），占地面积26667m2，建筑面积15967 m2。项目分期建设，分期投产。本次验收范围包括1座5899.38m2十万级净化生产车间、1栋5988.15m2办公楼、1座1920m2灭菌解析车间、1座3888m2成品库及输液管生产线。胶囊生产线未建设，本次验收不包括胶囊生产线。公司于2013年2月委托山东赛飞特集团有限公司编制了《烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目环境影响报告表》，2013年4月28日，招远市环境保护局以招环报告表[2013] 24号对该项目进行了批复。项目总投资4582万元，其中环保投资100万元。项目于2013年2月开工建设，2015年2月建成投产。

工程主要变更：环评设计熔融、挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后通过15米高排气筒排放，实际熔融、挤出工序有机废气经十万级净化系统排风系统通过车间北侧15m高排气筒排放。根据环办[2015]52号文，工程变动不属于重大变动。

二、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，最终由招远市污水处理厂处理。

（二）废气

项目产生废气包括熔融、挤出工序废气、输液器外管印线工序废气和食堂油烟废气。熔融、挤出工序位于十万级净化装修车间内，产生的有机废气经十万级净化系统排风系统通过车间北侧15m高排气筒排放；输液器生产中外管印线工序产生有机废气经集气罩收集后经15m排气筒排放；饮食油烟经油烟净化器处理后，于楼顶排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为注塑机、包装机、空压机等设备噪声，采取基础减震、隔声降噪等措施，降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物包括下脚料、次品和生活垃圾。下脚料和次品经破碎机破碎处理后回用于生产，生活垃圾由环卫处置。

三、环境保护设施调试结果

1、废水

项目总排污口pH值、COD、氨氮、悬浮物、BOD5，监测两天，第一天日均值分别是7.89~8.06、76mg/L、3.93mg/L、22mg/L、17.6mg/L；第二天日均值分别是7.75~7.93、78mg/L、4.22mg/L、21mg/L、18.1mg/L，各监测因子均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。

2、废气

有组织非甲烷总烃的最大排放浓度为22.5mg/m3，最大排放速率为0.035kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。

食堂油烟的最大排放浓度为0.559mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中型标准限值要求。

厂界无组织非甲烷总烃的最大排放浓度为1.98mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

项目厂界第一天昼间噪声监测结果为49.2～52.8dB（A），夜间噪声监测结果为42.6～45.5dB（A）；第二天昼间噪声监测结果为49.6～52.5dB（A），夜间噪声监测结果为42.5～45.3dB（A）。监测两天，各厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。

四、验收结论

烟台泰隆医疗科技有限公司烟台泰隆医疗科技研发中心建设项目环保手续齐全，落实了环评批复中的各项环保要求，试运行期间污染物达标排放，在落实验收工作组提出的措施和建议的前提下，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

五、措施和建议

1、根据“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案要求，制订有机废气的处理计划，对有机废气进行收集处理。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。

3、加强环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，定期开展环境应急演练。

验收工作组

2018年3月10日

# Text boxes

净化车间总排风口

项目位置

北

密闭车间

项目位置

200m