建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 表

烟台鲁东（环验）字（Y2017）第059号

项目名称:  招远市远鑫加油站项目

委托单位:    招远市远鑫加油站

烟台鲁东分析测试有限公司

二〇一七年十二月

| 承担单位 | ： | 烟台鲁东分析测试有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 总经理 | ： | 曹志余 |
| 技术负责人 | ： | 曹志余 |
| 质量负责人 | ： | 邵 杰 |
| 项目负责人 | ： | 石 文 |
| 报告编写人 | ： | 周滢滢 |
| 报告审核人 | ： | 石 文 |
| 报告批准人 | ： | 曹志余 |

单位名称：烟台鲁东分析测试有限公司

电    话：0535-8138036

传    真：0535-8138036

邮    编：265400

地    址：招远市开发区滕家村

目  录

表1 基本情况	1

表2 建设项目概况	3

表3 生产工艺	8

表4 主要污染源、污染物处理和排放情况	10

表5 验收标准及限值	12

表6 验收监测期间工况调查	13

表7 废气监测内容	14

表8 废水监测内容	14

表9 噪声监测内容	17

表10 环境管理调查情况	18

表11 环评批复落实情况	23

表12 验收监测结论及建议	24

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附 件

附件1 项目地理位置图

附件2 项目监测布点图

附件3 建设项目竣工验收监测委托书

附件4 环评批复文件

附件5 环评结论与建议

附件6 环境保护管理制度

附件7 突发环境事件应急救援预案备案证明

附件8 油气回收装置检测报告

附件9 烟台鲁东分析测试有限公司资质文件

## 表1 基本情况

| 建设项目名称 | 招远市远鑫加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 招远市远鑫加油站 |
| 建设项目 主管部门 | — |
| 建设项目性质 | 新建（补办手续） |
| 建设地点 | 招远市张星镇纪山纪家村村南 |
| 建设内容 | 项目占地面积3242.32m2，根据需求划分为不同功能区 |
| 环评时间 | 2017年5月 | 投产日期 | 2012年4月 |
| 投入试 生产时间 | / | 现场监测 时间 | 2017年12月 |
| 环评报告表 审批部门 | 招远市环境环保局 | 环评报告表 编制单位 | 山东环保产业集团有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | -- | 环保设施 施工单位 | -- |
| 投资总概算 | 260万元 | 环保投资 总概算 | 9.7万元 | 比例 | 3.7% |
| 实际总概算 | 260万元 | 环保投资 | 9.7万元 | 比例 | 3.7% |
| 验收监测依据 | 1.国务院令（2017）年第682号《建设项目环境保护管理条例》 2. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017） 3.原国家环境保护总局环监【1995】335号文“关于印发《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）通知” 4.《招远市远鑫加油站项目环境影响报告表》 5. 招远市远鑫加油站项目竣工环境保护验收监测委托书 |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 3、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部公告2013年第36号。 |

## 表2 建设项目概况

一、项目概况 本项目性质为补办环评，建设地点位于招远市张星镇纪山纪家村村南。项目总投资260万元，环保投资9.7万元。本项目为一级加油站。项目于2012年4月投产运营。 本项目占地面积3242.32m2，总建筑面积1283m2，主要建设工程包括站房、罩棚和地下油罐区。油罐区共布设5个埋地油罐（双层罐），总容积为250m3（柴油按照一半折算，实际容积为200m3），其中布置有2个50m3埋地92#汽油油罐、1个50m3埋地95#汽油油罐、1个50m3埋地0#柴油罐、1个50m3埋地-10#柴油罐。罩棚内设置6台单枪加油机，其中3台汽油单枪加油机，3台柴油单枪加油机。 汽油年周转量600t/a（其中92#汽油480 t/a，95#汽油120 t/a），柴油年周转量500t/a（其中0#柴油300 t/a，-10#柴油200 t/a）。 本项目劳动定员6人。实行2班工作制，每班6h，全年工作365d。 2017年5月17日，招远市环境保护局对该公司油气回收装置进行了验收，同意通过油气回收验收。（验收意见附件10）。 二、建设内容 1、本项目实际建设具体内容见表2-1。 表2-1 本项目建设工程一览表 序号 建设名称 内容 备注 主体 工程 1 油罐区 汽油罐 3个50m3，位于地下 柴油罐 2个50m3，位于地下 2 加油岛 柱连岛 6个单枪加油机（3个汽油加油机、3个柴油加油机） 辅助 工程 3 站房 -- 共2层，一层用于餐厅、便利店等，二层用于办公 公用工程 4 供水系统 本项目用水为生活用水，取自地下水 5 排水系统 雨污分流；污水排入化粪池处理后暂存，定期外运堆肥 6 供电系统 市政供电管网 环保工程 7 废水 化粪池 8 废气 油气回收装置3套 9 固废 垃圾桶 2、其他公用工程 （1）给、排水 该项目用水全部为生活用水，利用已有水井取水。项目劳动定员6人，生活用水量0.3m3/d。 项目排水采用雨污分流制。生活污水产生量较少，经化粪池处理后外运堆肥。 （2）供电 项目用电引自市政供电管网，年总耗电量约为1万千瓦时。 三、环保设施建设内容及投资 本项目环保投资9.7万元，占总投资的3.7%。项目的环保设施情况见表2-2。 表2-2 环保设施一览表 序号 设施名称 用途 金额（万元） 1 废水 化粪池等 1.0 2 废气 油气回收装置 3.0 3 固废 垃圾箱 0.5 4 绿化 厂区绿化 0.2 5 其他 防渗处理、防火堤 5.0 总计 9.7 四、工程内容 项目建设规模与环评一致。主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 名称 规格/型号 单位 数量 备注 1 储油罐 Φ3200×8200， V=50m3 座 2 92#汽油2座、95#汽油1座 Φ3200×8200， V=50m3 座 2 0#、-10#柴油各1座 2 加油机 单枪加油机 台 6 -- 3 油气回收装置 -- 套 3 / 五、项目地理位置 该项目位于招远市张星镇纪山纪家村村南。项目区平面布置图见2-1。 图2-1 项目区平面布置图 六、项目变更情况一览表 项目实际建设情况与环评相比发生了部分变更，具体见表2-4。 表2-4 项目变更情况一览表 序号 名称 环评中建设内容 实际建设内容 备注 1 油罐 单层罐 双层罐 已于2017年7月更换为双层罐 七、环境敏感目标 项目位于招远市张星镇纪山纪家村村南，项目区评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能重点防治区及重点文物和珍稀动、植物等重点保护目标。项目周围环境保护目标见表2-5。 表2-5 环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 方位 距离（m） 环境功能 大气环境 纪山纪家村 N 560 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 卧龙宋家村 N 1000 赵家村 NW 1200 噪声 厂界 -- -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求 地下水环境 厂区周围地下水 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 图2-2 项目周围环境保护目标分布图

## 表3生产工艺

一、工艺流程 加油站营运期生产工艺流程见图3-1。 图3-1 加油站生产工艺流程及产污环节图 1、加油站营运期工艺流程简述： 本项目采用常规的自吸式工艺流程。 成品油由罐车运输至加油站。卸油过程是用油泵将槽罐车内的汽油注入埋地的储油罐内，此过程中停留在罐内的烃类气体被液体置换，经过进油口的油气回收装置从储油罐进入槽罐车。加油过程，通过站内的双枪加油机把油类充入机动车的油箱内，实现机动车加油，本过程中油箱内的大部分非甲烷总烃经加油枪的油气回收装置回收进储油罐内，少部分烃类气体会被液体置换排入大气。 2、油气回收系统工艺流程简述： 卸油油气回收系统（一次回收系统） 油罐车密闭式卸油，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。卸油时控制卸油速度，卸油完成后按规定顺序卸除输油管线以及油气回收管线，回收到油罐车内的油气由油罐车带回油库，经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。回收效率95%。 加油油气回收系统（二次回收系统） 车辆加油时，通过加油枪上外加的同步叶片涡轮式真空泵，将原本由汽车油箱溢发出来的油气吸回地下油罐。将回收的油气储存在地下油罐内饱压，不作排放。完全回收的必要条件：控制输出汽油与油气体积比（气液比）约1：1，油气送回油罐内填补空间实现压力平衡，保证油枪与加油口密合。回收效率95%。 二、污染物产生情况 1、废水：本项目运营期间生产不用水，无生产废水产生； 2、废气：本项目运营期废气主要为卸油、加油系统产生的烃类气体及运输车辆尾气，以非甲烷总烃计； 3、噪声：本项目运营期噪声源主要为加油机噪声及交通噪声； 4、固体废物：本项目运营期工业固废为清罐油渣，为危险废物，废物类别为HW08危险废物，废物代码为HW08：900-221-08。加油站大约每5年进行一次油罐清洗作业，清罐废物产生量约0.1t/次。

## 表4主要污染源、污染物处理和排放情况

一、主要污染物的产生 1、废水：本项目运营期无生产废水产生，产生废水主要为生活污水； 2、废气：本项目运营期废气主要为卸油、加油系统产生的烃类气体及运输车辆尾气，以非甲烷总烃表示； 3、噪声：本项目运营期噪声源主要为加油机噪声及交通噪声； 4、固体废物：本项目运营期固废主要为清罐油渣和生活垃圾。清罐油渣为危险废物，废物类别为HW08危险废物，废物代码为HW08：900-221-08。 二、主要污染物的处理 1、废水 项目劳动定员较少，产生生活污水量较少，经化粪池处理后暂存，定期外运堆肥。 废气 加油站设置3台单枪汽油加油机，每个加油机配备1个油气回收型加油枪，加油过程中烃类气体经油气回收装置处理后无组织排放；运输车辆尾气无组织排放。 项目布局合理，远离居民区，废气经扩散后不会对周围环境造成较大影响。 3、噪声 公司采取的降噪措施：采用低噪声设备，加强设备维护；采取减震等措施。经上述处理后的噪声再经距离衰减及空气吸收后对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目运营期固废主要为清罐油渣和生活垃圾。 清罐油渣为危险废物，废物类别为HW08危险废物，废物代码为HW08：900-221-08。加油站大约每5年进行一次油罐清洗作业，清罐废物产生量约0.1t/次。本项目油罐于2017年7月进行双层油罐更换，尚未产生危险废物。待进行油罐清洗作业时，产生清罐油渣交由有危废处置资质单位进行处理处置。 生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。 图4-1 油气回收型加油枪 图4-2 加油机内部油气回收管线、真空泵

## 表5验收标准及限值

一、执行标准 1、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部公告2013年第36号。 二、标准限值 各污染因子监测标准限值见表5-1、5-2。 表5-1 无组织废气执行标准限值 执行标准 指标 排放浓度 （GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 4.0mg/m3 表5-2 厂界噪声执行标准限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类声环境功能区标准限值 60 50 三、污染物排放总量标准限值 生活污水经化粪池处理后外运堆肥，本项目无需申请废水总量控制指标。 本项目排放废气中无有组织SO2、NOX，无需申请废气总量控制指标。

## 表6 验收监测期间工况调查

一、验收工况要求 在验收监测期间，生产负荷达到75%以上时，进入现场进行监测，以确保监测数据的有效性。 二、监测期间工况调查结果 监测时间：2017年12月20日-12月21日。 监测期间，各建设工程运行正常，各生产设施、环保设施均正常运转，满足验收监测对工况的要求。 三、工况监测结果分析评价 监测期间，各建设工程运行正常，各生产设施、环保设施均正常运转，满足验收监测对工况的要求。

## 表7 废气监测内容

监测点位、监测项目及监测频次 监测点位、监测项目及监测频次见表7-1。 表7-1 废气监测点位、监测项目及监测频次 废气类别 监测项目 监测点位 监测频次 备注 无组织 非甲烷总烃 厂界外10 m范围内下风向（01#、02#、03#） 连续监测2天， 每天3次 测量小时 浓度 二、监测分析方法 监测方法及主要监测仪器见表7-2。 表7-2 废气监测分析方法及监测仪器一览表 监测项目 监测方法 检出限 监测仪器 非甲烷总烃 HJ/T 38-1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 0.04 mg/m³ 铝箔袋、气相色谱仪 三、质量保证和质量控制 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》和《固定源监测-质量保证与质量控制技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格复核审核。 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。 四、废气监测结果及分析评价 废气气象监测结果见表7-3；废气监测结果见表7-4。 表7-3 废气气象监测结果 检测日期 气温 （℃） 气压 （kPa） 主导 风向 风速 （m/s） 总云量 低云量 2017.12.20 08:00 -2.7 101.9 NW 3.1 3 2 11:00 1.2 101.8 NW 3.6 2 1 14:00 4.9 101.6 NW 2.5 2 0 2017.12.21 08:00 -2.3 101.9 NW 2.4 2 1 11:00 2.1 101.7 NW 3.5 2 0 14:00 6.3 101.5 NW 2.7 1 0 表7-4 废气监测结果 单位：mg/m3 检测日期 检测项目 检测点位及检测结果（mg/m3） 厂 界 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 2017.12.20 08:00 非甲烷总烃 0.96 1.26 2.59 1.68 11:00 1.04 1.48 2.83 1.47 14:00 0.99 1.21 2.78 1.62 2017.12.21 08:00 0.94 1.16 2.43 1.81 11:00 1.09 1.32 3.05 2.15 14:00 1.00 1.59 2.34 1.27 监测结果表明：厂界非甲烷总烃的最大排放浓度为3.05mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

## 表8废水监测内容

项目劳动定员6人，日产生活污水量0.24立方，产生生活污水量较少，经项目区化粪池处理后暂存，定期外运堆肥。 本次验收未布设废水监测点位。

## 表9噪声监测内容

厂界噪声监测内容 噪声监测项目、监测点位及监测频次见表9-1。 表9-1 噪声监测点位及监测内容 监测项目 监测点位 监测频次 等效连续A声级（Leq） 西厂界（04#）布1个点 南厂界（05#）布1个点 东厂界（06#）布1个点 北厂界（07#）布1个点 监测2天， 每天昼夜各监测一次 二、厂界噪声监测分析方法及质量控制 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准。测量仪器为AWA6228多功能声级计。 三、质量保证和质量控制 测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；监测人员应持证上岗；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；测量时记录影响测量结果的噪声源。 噪声监测结果 厂界噪声监测结果见表9-2。 表9-2 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测时间 检测点位及检测结果Leq [dB（A）] 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2017.12.20 昼间 54.1 51.7 50.8 52.5 夜间 48.3 46.3 45.2 47.3 2017.12.21 昼间 53.2 51.3 50.5 52.8 夜间 48.8 46.9 45.5 47.2 备注 测量时间为正常工作时间；测点位于厂界外1m处 监测结果表明：第一天昼间噪声监测结果为50.8～54.1dB（A），夜间噪声监测结果为45.2~48.3dB（A）；第二天昼间噪声监测结果为50.5～53.2dB（A），夜间噪声监测结果为45.5~48.8dB（A）。监测两天，各厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。

## 表10环境管理调查情况

一、环保机构设置、环境管理规章制度及监测计划落实情况 1、环保审批手续及“三同时”执行情况 招远市远鑫加油站于2017年5月委托山东环保产业集团有限公司编写了《招远市远鑫加油站项目环境影响报告表》，2017年7月18日，招远市环境保护局以招环报告表[2017]34号对该项目进行了批复。 工程环保设施的建设实现了与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用，目前环保设施运行状况良好。 2、环境管理规章制度的建立、执行及环境保护档案管理情况 招远市远鑫加油站制定了严格的环保管理程序，建立了《环境保护管理制度》，同时建立了管理系统，并严格贯彻执行各项环保制度，公司针对环境的各项制度、文件建立了专门的环保档案，档案有专人负责管理。 3、环境保护监测机构、人员和监测仪器设备的配置情况 招远市远鑫加油站由综合办公室负责公司环保工作，公司设置一名厂级领导来分管环境保护工作，配备2名兼职环保人员，该公司未设置环保监测站，监测任务委托有资质单位进行。 二、环保设施建设、运行、检查、维护情况 （1）废水：项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥。 （2）废气：项目配备6台单枪加油机，3台汽油加油机、3台柴油加油机，每台汽油加油机配备1个油气回收型加油枪，加油过程中烃类气体经油气回收装置处理后无组织排放；运输车辆尾气无组织排放。项目布局合理，废气经扩散后不会对周围环境造成较大影响。 （3）噪声：公司采用低噪声设备，加强设备维护；采取减震等措施。经上述处理后的噪声再经距离衰减及空气吸收后对周围环境影响较小。 项目按照环评批复的要求建设了相应的环保设施。各环保设施的运行，日常检查和维护均由专人负责，确保了各设施的正常运行。 三、固废产生、处理与综合利用情况 本项目运营期固废主要为清罐油渣和生活垃圾。 清罐油渣为危险废物，废物类别为HW08危险废物，废物代码为HW08：900-221-08。加油站大约每5年进行一次油罐清洗作业，清罐废物产生量约0.1t/次。本项目油罐于2017年7月进行双层油罐更换，尚未产生危险废物。待进行油罐清洗作业时，产生清罐油渣交由有危废处置资质单位进行处理处置。 生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。 卫生防护距离检查 根据环评分析，该项目不需要设置卫生防护距离。 环境风险防范、应急预案检查 1、风险防范措施、消防设备检查 表10-1风险防范措施一览表 类别 环评中现有泄漏风险防范措施 实际泄漏风险防范措施 落实情况 泄漏风险防范措施 项目油品储存区采用地埋式储油罐，地下油罐的底部周围回填0.5m的细土，只留有出油口，罐体防渗措施较好。 项目油品储存区采用地埋式储油罐，地下油罐的底部周围回填0.5m的细土，只留有出油口，罐体防渗措施较好。 已落实 项目营运期间应在每个罐内设置液位仪，液位仪通过地下管线与值班室内的计算机监测系统相连接，通过每天油品输入、输出量平衡的原理，设专人每天24h观察，且加油站长每天与核算员核实当天的进出油情况，及时发现储罐及输油管线的泄漏情况，及时采取措施，尽量避免泄漏事故的发生。如果发生泄漏，当班人员及站长应立即通知专业人员打开地埋油罐，将泄漏油品转乘入备用容器，收拾泄漏现场，将泄漏油罐报废。 项目营运期间在每个汽油罐内设置液位仪，液位仪通过地下管线与值班室内的计算机监测系统相连接，通过每天油品输入、输出量平衡的原理，设专人每天24h观察，且加油站长每天与核算员核实当天的进出油情况，及时发现储罐及输油管线的泄漏情况，及时采取措施，尽量避免泄漏事故的发生。 项目验收期间，未发生泄漏事故。 部分落实 定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下，管道底部细沙填实、夯实，上部地面做水泥硬化防渗处理。 定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下，管道底部细沙填实、夯实，上部地面做水泥硬化防渗处理。 已落实 加油站配备有灭火毯、手提式干粉灭火器、消防沙池及消防沙等，对每个工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止使用打火机的警示牌，严禁站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 加油站配备有灭火毯、手提式干粉灭火器、消防沙池及消防沙等，对每个工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止使用打火机的警示牌，严禁站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 已落实 加油站地面采取水泥硬化防渗处理。 加油站地面采取水泥硬化防渗处理。 已落实 公司建立责任奖惩制度。加强加油站区安全管理，采取避雷和防静电措施，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，防止产生静电火花以及生产车间内电气设备要符合防火 防爆要求等。 公司建立责任奖惩制度。加强加油站区安全管理，采取避雷和防静电措施，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，防止产生静电火花以及生产车间内电气设备要符合防火 防爆要求等。 已落实 火灾风险防范措施 建立、完善安全管理制度：严格按照《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 项目制定有相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 已落实 加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置，防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型产品；站内加油枪采取油气回收装置进行油气回收处理；采用全密封式卸油法和加油技术。在油罐车、储油罐、加油枪上安装气相管，作业时被挤出的油蒸汽就会通过气相管回流到油罐车或油罐中，避免油罐中的油蒸汽从呼吸管及油箱口中压出，最大限度防止油气散逸污染和产生聚积的可能。 加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置，防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型产品；站内加油枪采取油气回收装置进行油气回收处理；采用全密封式卸油法和加油技术。在油罐车、储油罐、加油枪上安装气相管，作业时被挤出的油蒸汽就会通过气相管回流到油罐车或油罐中，避免油罐中的油蒸汽从呼吸管及油箱口中压出，最大限度防止油气散逸污染和产生聚积的可能。 已落实 加油站设置消防沙池，当加油站内发生火灾事故时，先用灭火器（泡沫灭火器）或者灭火毯扑灭灭火点，再用消防沙隔离。 油罐地埋设置。 加油站设置消防沙池，当加油站内发生火灾事故时，先用灭火器（泡沫灭火器）或者灭火毯扑灭灭火点，再用消防沙隔离。 油罐地埋设置。 已落实 做好防雷工作 根据环评及企业提供资料，加油站防雷及防静电设施均由烟台市雷电防护技术中心进行一类防雷周期监测合格，并出具检测报告。 已落实 加强储油设备、发油设备、电气设备管理 加强储油设备、发油设备、电气设备管理 已落实 消除静电危害：接卸油品时，按规定接地并稳油15分钟以上对油罐车进行计量；在卸油后稳油15分钟以上才对储油罐进行计量；不采取喷溅式卸油；尽量避免带泵作业。禁止用加油枪直接向塑料容器内加注油品；工作人员应穿防静电工作服。 消除静电危害：接卸油品时，按规定接地并稳油15分钟以上对油罐车进行计量；在卸油后稳油15分钟以上才对储油罐进行计量；不采取喷溅式卸油；尽量避免带泵作业。禁止用加油枪直接向塑料容器内加注油品；工作人员应穿防静电工作服。 已落实 加强作业现场的安全管理 加强作业现场的安全管理 已落实 设立安全标识、规范安全操作 设立安全标识、规范安全操作 已落实 按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。 按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。（详见表10-2） 已落实 加强日常防火巡查。一经发现问题及时报告和处理。 加强日常防火巡查。一经发现问题及时报告和处理。 已落实 加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识。 加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识。 已落实 表10-2 项目消防器材及数量一览表 序号 消防器材规格种类 数量 配置区域 1 手提式干粉灭火器 9台 加油区、站房 2 手提式二氧化碳灭火器 2台 站房 3 推车式干粉灭火器 2台 油罐区 4 灭火毯 7块 站房内 5 消防沙 2m3 油罐区旁 6 消防铲 4把 油罐区旁 7 消防桶 3个 油罐区旁 7 应急照明 2个 加油区、站房 地埋式油罐区 加油区地面水泥硬化 2、应急预案检查 为了确保公司、社会及人民生命财产的安全，做好事故的应急救援准备工作，落实安全责任和各项管理制度，公司制订了《突发环境事件应急预案》并已备案（备案编号：370685-2017-079-L）。企业严格落实《突发环境事件应急预案》中各项环境风险应急措施，及时、准确、有条不紊的控制和处理事故，尽可能的把事故造成的人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低。

## 表11环评批复落实情况

表11-1 环评批复要求落实情况 环评批复要求 落实情况 落实 结果 加强油气回收装置维护管理，确保厂界无组织排放非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相应排放限值要求； 监测结果表明：厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为2.58mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 已落实 产生噪声的设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； 监测结果表明：监测两天各厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。 已落实 生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不得外排； 生活污水经项目区化粪池处理后暂存，定期外运堆肥，不外排。 已落实 罐底油泥须委托有相关危险废物处理资质的单位进行处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<危险废物贮存污染控制标准>（GB18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》；生活垃圾定时清理，由环卫部门统一处置； 本项目于2017年7月更换了双层罐，尚未产生罐底油泥。待产生罐底油泥时，须委托有相关危险废物处理资质的单位进行处理。 生活垃圾定时清理，由环卫部门统一处置。 / 严格加强管理，确保项目产生的污染物全部达标排放； 严格加强管理，确保项目产生的污染物全部达标排放。 已落实 报告表中提到的其它污染防治措施要在营运过程中一并落实到位。 报告表中提到的其它污染防治措施在营运过程中一并落实到位。 已落实

## 表12验收监测结论及建议

一、结论 1、“三同时”执行情况 项目建设前根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求进行了环境影响评价。 工程环保设施的建设实现了与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用，目前环保设施运行状况良好。 废气监测结论 厂界非甲烷总烃的最大排放浓度为3.05mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 3、噪声监测结论 第一天昼间噪声监测结果为50.8～54.1dB（A），夜间噪声监测结果为45.2~48.3dB（A）；第二天昼间噪声监测结果为50.5～53.2dB（A），夜间噪声监测结果为45.5~48.8dB（A）。监测两天，各厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。 4、总量控制指标完成情况 生活污水经化粪池处理后外运堆肥，本项目无需申请废水总量控制指标。 本项目排放废气中无有组织SO2、NOX，无需申请废气总量控制指标。 5、固废产生、处理与综合利用情况 本项目运营期固废主要为清罐油渣和生活垃圾。 清罐油渣为危险废物，废物类别为HW08危险废物，废物代码为HW08：900-221-08。加油站大约每5年进行一次油罐清洗作业，清罐废物产生量约0.1t/次。本项目油罐于2017年7月进行双层油罐更换，尚未产生危险废物。待进行油罐清洗作业时，产生清罐油渣交由有危废处置资质单位进行处理处置。 生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。 项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 二、建议 1、定期清理化粪池，严禁废水随意外排； 2、加强油气回收装置的维修保养，减少油气对外环境的影响。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：烟台鲁东分析测试有限公司         填表人（签字）：周滢滢                         项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 招远市远鑫加油站项目 | 建设地点 | 招远市张星镇纪山纪家村村南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | F52 零售类 | 建设性质 | 新建（补办环评） |
|  | 设计生产能力 | 50m3埋地汽油罐3个，50m3埋地柴油罐2个，单枪加油机6台，为一级加油站 | 建设项目 开工日期 | 1999年8月 | 实际生产能力 | 50m3埋地汽油罐3个，50m3埋地柴油罐2个，单枪加油机6台，为一级加油站 | 投入试运行日期 | -- |
|  | 投资总概算（万元） | 260 | 环保投资总概算(万元) | 9.7 | 所占比例（%） | 3.7 |
|  | 环评审批部门 | 招远市环境保护局 | 批准文号 | 招环报告表[2017]34号 | 批准时间 | 2017年7月18日 |
|  | 初步设计审批部门 | —— | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- | 环保设施监测单位 | 烟台鲁东分析测试有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 260 | 实际环保投资(万元) | 9.7 | 所占比例（%） | 3.7 |
|  | 废水治理（万元） | 1.0 | 废气治理(万元) | 3.0 | 噪声治理(万元) | -- | 固废治理(万元) | 0.5 | 绿化及生态（万元） | 0.2 | 其它（万元） | 5.0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | -- | 新增废气处理设施能力 | -- | 年平均工作时 | 4380h |
| 建设单位 | 招远市远鑫加油站 | 邮政编码 | 265400 | 联系电话 | 18053500323 | 环评单位 | 山东环保产业集团有限公司 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际 排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# 附件1 项目地理位置图

# 附件2 项目监测布点图

注： 代表无组织废气监测点；

代表噪声监测点：

# 附件3 建设项目竣工环境保护验收监测委托书

# 附件4 环境影响报告表审批意见

# 附件5 环评结论与建议

# 附件6 环境保护管理制度

# 附件7突发环境事件应急救援预案备案证明

附件8 油气回收装置验收意见

# 附件9 烟台鲁东分析测试有限公司资质文件

招远市远鑫加油站项目

竣工环境保护验收工作组意见

2018年3月10日，招远市远鑫加油站组织成立招远市远鑫加油站项目竣工环境保护验收工作组。验收工作组由建设单位-招远市远鑫加油站、验收监测表编制单位-烟台鲁东分析测试有限公司等单位代表和专业技术专家组成（验收工作组名单附后）。

验收工作组听取了建设单位项目环保执行情况、验收监测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

招远市远鑫加油站项目位于招远市张星镇纪山纪家村村南,占地面积3242.32m2，总建筑面积1283m2，主要建设工程包括站房、罩棚和地下油罐区。油罐区共布设5个埋地油罐（双层罐），总容积为250m3（柴油按照一半折算，实际容积为200m3），其中布置有2个50m3埋地92#汽油油罐、1个50m3埋地95#汽油油罐、1个50m3埋地0#柴油罐、1个50m3埋地-10#柴油罐。罩棚内设置6台单枪加油机，其中3台汽油单枪加油机，3台柴油单枪加油机。汽油年周转量600t/a（其中92#汽油480 t/a，95#汽油120 t/a），柴油年周转量500t/a（其中0#柴油300 t/a，-10#柴油200 t/a）。项目于2012年4月投产运营，招远市远鑫加油站于2017年5月委托山东环保产业集团有限公司编写了《招远市远鑫加油站项目环境影响报告表》，2017年7月18日，招远市环境保护局以招环报告表[2017]34号对该项目进行了批复。2017年5月17日，招远市环境保护局对该公司油气回收装置进行了验收，同意通过油气回收验收。项目总投资260万元，环保投资9.7万元。

工程主要变更：无。

二、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，生活污水排入化粪池，用作农肥。

（二）废气

项目产生的废气主要为汽车尾气和油罐呼吸废气、卸油及加油过程产生的废气。卸油、加油阶段废气经油气回收系统收集后排放，汽车尾气和储罐呼吸废气无组织排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为车辆噪声，采取采取限速、禁止鸣笛等措施，降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物包括罐底油泥和生活垃圾。罐底油泥属于危险废物，加油站大约每5年进行一次油罐清洗作业，本项目油罐于2017年7月进行双层油罐更换，尚未产生危险废物，待进行油罐清洗作业时，产生清罐油渣交由有危废处置资质单位进行处理处置。生活垃圾由环卫部门清运处理。

（五）其他环境保护设施

项目营运期间在每个汽油罐内设置液位仪，液位仪通过地下管线与值班室内的计算机监测系统相连接。

公司制定了环境风险应急预案并到环保部门备案。

三、环境保护设施调试结果

1、废气

厂界非甲烷总烃的最大排放浓度为3.05mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、噪声

厂界第一天昼间噪声监测结果为50.8～54.1dB（A），夜间噪声监测结果为45.2~48.3dB（A）；第二天昼间噪声监测结果为50.5～53.2dB（A），夜间噪声监测结果为45.5~48.8dB（A）。监测两天，各厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。

四、验收结论

招远市远鑫加油站项目环保手续齐全，在落实验收工作组提出的整改措施和建议的前提下，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

五、整改措施和建议

1、规范卸油，对照加油站大气污染物排放标准给出油气回收装置的达标情况。

2、核实罐底油泥的清理情况，与有资质单位签订清运转移合同；健全危险废物管理台帐，严格执行转移联单制度。

3、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。

4、加强环境风险防范工作，定期开展环境应急演练，如遇环保设施检修、停运等情况，及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

验收工作组

2018年3月10日

# Text boxes

卧龙宋家村

北

项目位置

北

项目位置

纪山纪家村

赵家村